## Slide 1: AGUDEZA VISUAL Y SUS EQUIVALENTES
Ana Maria Lamaison
Licenciada en Oftalmología
O.T. Especializada en Baja Visión

## Slide 2: AGUDEZA VISUAL
Definición Es la capacidad que tiene el ojo de percibir detalles y distinguir formas. No es el "mínimo visible" sino el "mínimo discernible".
Mínimo visible Es el más pequeño de los puntos cuya presencia puede ser reconocida sobre un fondo iluminado. Si la luz disminuye, la visibilidad decae, pues el punto mínimo visible varía considerablemente con el contraste.

## Slide 3: ¿ CÓMO LA ESCRIBIMOS ?
La agudeza visual se expresa como una fracción . El número superior se refiere a la distancia entre el paciente y la tabla, la cual es generalmente de
20 pies (6 metros) AV= 20/20 o 6/6
AGUDEZA VISUAL A QUE DISTANCIA
  EN BAJA VISION PARA LEJOS - 3 Mts. ,2Mts.,1Mts.,1Mts
  EN BAJA VISION PARA CERCA - 20 cm ,10cm, 5cm

## Slide 5: SE TOMA CON OPTOTIPOS ESPECÍFICOS

## Slide 6
Esta valoración en forma aislada, nos informa sobre la visión con el máximo contraste, lo cual NO nos indica la respuesta a la variación en:
      El contraste
      La iluminación
      Los defectos campimétricos
      El efecto del deslumbramiento

## Slide 7: OBJETIVOS
Información basal del estado de la visión.
Seguimiento y control de la evolución de la patología.
Criterio en la elección de:
        la A. Óptica
        la A. Electrónica
        o el tipo de rehabilitación a seguir
El paciente aprecia su visión residual.
Documentar cifras de A.V. para fines legales.

## Slide 8
En B.V. partimos de distancias menores para la toma de A.V.
    Para Lejos: comenzamos a 3m y vamos acercando el optotipo lo que sea necesario para lograr una respuesta.
    Para Cerca: a una distancia de 35 cm. Usando los optotipos adecuados con: palabras, números, sílabas, figuras o símbolos aislados.

## Slide 9
Toda mínima diferencia apreciable, la tendremos en cuenta, ya que en B.V. el resultado final será: la "SUMA" de esas "DIFERENCIAS APRECIABLES," que se encuentran en:
            El tamaño
            La distancia
            El contraste
            La luminosidad

## Slide 10
OPTOTIPOS Se usan los especiales para B.V. con números, figuras o letras destinados a la determinación de la A.V.
Hay que tener en cuenta que cuando se toma con las cartillas para visión lejana Snellen (no son las ideales), debemos modificar la distancia. Es frustrante para pacientes con visión más pobre del optotipo de tamaño mayor.

## Slide 11: ¿ CÓMO HACER LA EXPLORACIÓN?
Iluminación semejante a la luz natural.
A.V. monocular y binocular.
Con la corrección que el paciente usa.
Anotar posición de la cabeza (en fijación Excéntrica).

## Slide 12
NO anotar "cuenta dedos", esto no indica ni el tamaño, ni el contraste, ni el ángulo mínimo de resolución. En estos casos se aproxima la cartilla utilizando el optotipo de mayor tamaño y anotar la distancia. Cuando la visión es menor, pero el paciente puede distinguir "el movimiento de manos" SÍ registrarla y será interpretado como capaz de "percibir objetos grandes en movimiento sin discriminación de detalle", anotar la distancia máxima que puede ver el movimiento.
Percepción de luz: anotar de que cuadrante viene

## Slide 13: Cartel para distancia ETDRS de LightHouse con letras Sloan

## Slide 14
De LEA HIVARINNEN
    Figuras para lejos y cerca
De LIGHTHOUSE
    Texto continuo para visión cercana

## Slide 15: Cartillas usadas para visión cercana:
De letras aisladas: ETDRS de Lighthouse reducida con cinco letras en cada renglón. Equivalente a la de Snellen para 20 y 40 cm.
De letras simples: LHNV de Lighthouse Near Vision. Equivalente a la de Snellen.
Cartilla de números
Cartilla de palabras aisladas (40cm).
Cartilla con texto continuo.

## Slide 16: Cartel para visión cercana ETDRS de Lighthouse con letras de Sloan

## Slide 17
Dejar la cartilla de visión cercana de manera libre, como lo prefiera el paciente.
        Binocular
        Sin corrección
        Con iluminación adecuada
Se puede apreciar si el paciente:
        Prefiere un ojo.
        Si mueve la cabeza o el texto.
        La distancia.

## Slide 18: HABLEMOS DE CALCULOS
MINIMA DIFERENCIA APRECIABLE
MDA
CONVENCIONAL BAJA VISION
+ - 0.25 D + - 2 D

## Slide 30: ILUMINACIÓN
La luz del ambiente natural.
Luz incandescente.
Uniforme sin producir deslumbramiento.

## Slide 34: ¿QUÉ PROBAMOS DE TELESCOPIO?
* RECORDAR INQUIETUDES
* DEFINIR X
* FORMULA “ GROSERA ”
        AV que QUIERE = TS ?X
        AV que TIENE

## Slide 35: A.V. de CERCA
RECORDAR : A 40 cm ADD + 2,50 D
A 25 cm ADD + 4 D
A 20 cm ADD + 5 D
CALCULO “GROSERO” :
AV que TIENE = X o M
AV que QUIERE
LECTURA : XX ESCRITURA : XX
2

## Slide 36: RECORDEMOS
* Si aumentamos un texto al doble de tamaño
Logramos una magnificación de 2X
*Si disminuimos la distancia a la mitad
Logramos una magnificación de 2X
* Si reunimos ambas técnicas multiplicamos la magnificación 2X x 2X = 4X

## Slide 37
Si no se cumplen los objetivos revisar cálculos y seguir adicionando

## Slide 38
Muchas Gracias